4路主機+兩百萬迷你定焦攝影機(4支)

錄影主機+攝影機套裝組

型號:

NVR301-04LBW

IPC2122SR3-F40W-D

●支持2.4GHz，支持雙天線加強WiFi信號

●嵌入式WiFi模塊，高性能，高穩定性

●支持CCMP加密和WPA2-PSK認證，支持WiFi接入的IP攝像頭

●支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

●4路輸入

●支持ONVIF一致性的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T.

●支持1路HDMI，1路VGA

●提供HDMI和VGA同步輸出

●高達1080p的分辨率錄製

●1個SATA硬盤，每個硬盤高達10TB

●ANR技術，可在網絡斷開時提高存儲可靠性

●日/夜功能

●智能紅外線，最遠距離為30米（98英尺）

●光學玻璃窗，透光率高

●紅外防反射窗口，增加紅外線透過率

●2D/ 3D DNR（數字降噪）

●超265，H.265，H.264，MJPEG

●嵌入式智能算法

●三種串流

●9：16走廊格式

●ONVIF一致性

●寬溫度範圍：-30°C~ + 55°C（-22°F~131°F）

●寬電壓範圍±25％

●IP66範圍±25％

www.uoi.com.tw

| 型號 | NVR301-04LBW |
| --- | --- |
| 影像輸入 | 4-ch |
| 錄影頻寬 | 40Mbps |
| 連線頻寬 | 40Mbps |
| 客戶端連線上限 | 128 |
| 通訊協定 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| HDMI/VGA影像輸出 | HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
|  | VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
| 錄影解析度 | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 音頻輸出 | 1-ch, RCA |
| 同步回放頻道數 | 4-ch |
| 長廊模式分割畫面 | 3/4 |
| 壓縮格式 | Ultra 265/H.265/H.264 |
| 即時瀏覽與回放 | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 解碼效能 | 4 x 1080P@20, 4 x 720P@30 |
| 硬碟數量 | 1 個 SATA 接口 |
| 硬碟容量 | 每個硬碟最高可支援10TB |
| 網路介面 | 1 RJ45 10M/100M 自適應以太網接口 |
| USB介面 | 後面板2個USB2.0 |
| 頻率 | 2.4GHz |
| 傳輸速率 | 150Mbps |
| 無線標準 | IEEE 802.11b/g/n |
| 無線範圍 | 280m (開放環境) |
| 標準協定 | IEEE 802.3at, IEEE802.3af |
| 電源 | 12V DC 功率<=9W( 不含硬碟) |
| 運作溫度與濕度 | -10°C~+55°C（+14°F~+131°F）, 濕度:<=90%相對溼度(未凝結) |
| 尺寸(WxDxH) | 205mm ×228mm ×47mm (8.1" × 9.0"×1.9") |
| 重量(不包含硬碟) | <= 0.98Kg(2.16lb) |

www.uoi.com.tw

| 型號 | IPC2122SR3-F40W-D |
| --- | --- |
| 感光元件 | 1 / 2.7“，200萬像素，逐行掃描，CMOS |
| 鏡頭 | 4.0mm@F2.0 |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 4.0mm | 60 | 24 | 12 | 6 |
| 視角(H) | 86.5° |
| 視角(V) | 44.1° |
| 視角(D) | 106.4° |
| 調整角度 | 平移:0°~360° | 傾角:0°~90° | 旋轉:0°~360° |
| 快門速度 | 自動/手動, 1/6~1/100000 s |
| 低照度 | 彩色: 0.02Lux ( F2.0, AGC ON) / 紅外線開啟0 Lux |
| 日夜切換 | 帶自動開關（ICR）的IR-Cut濾波器 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D DNR |
| S/N雜訊比 | >52dB |
| 紅外線範圍 | 最遠可投射距離達30m (98 ft) |
| Defog除霧技術 | 數位除霧 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 視訊壓縮格式 | Ultra 265，H.265，H.264，MJPEG |
| H.264視訊標準 | Baseline profile, Main Profile |
| 影像張數 | 主串流: 2MP (1920×1080): Max. 20 fps |
|  | 子串流: 720P (1280×720): Max. 20 fps |
|  | 第三串流: 4CIF (704×576): Max. 20 fps |
| HLC強光抑制 | 支援 |
| BLC背光補償 | 支援 |
| OSD影像文字設定 | 支援最多4組設定 |
| 隱私區域遮蔽 | 支援最多4個區域 |
| ROI感興趣區域 | 支援最多2個區域 |
| 移動偵測 | 支援最多4個區域 |
| 通訊協定 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP |
| 兼容協定 | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T),API |
| 網路介面 | 1 RJ45 10M/100M Base-TX乙太網路 |
| 儲存 | Micro SD，最大支援256GB／網路儲存ANR |
| 電源 | DC 12V±25% / 耗電量:最大5.5W |
| 尺寸(Ø x H) | Φ 162.6 x 62.4 x 62.7 mm (6.4"x2.5"x2.5") |
| 重量 | 0.25kg(0.55lb) |
| 運作溫度與濕度 | -30°C~+55°C（-22°F~131°F）, 濕度:<=95%相對溼度(未凝結) |
| 防水防塵/防暴係數 | IP66 |
| 無線標準 | IEEE802.11b / g / n |
| 頻率範圍 | 2.4 GHz~2.4835 GHz |
| 通道帶寬 | 20MHz支持 |
| 調製模式 | 802.11b：CCK，QPSK，BPSK / 802.11g / n：OFDM |
| 安全性 | 64/128位WEP，WPA / WPA2，WPA-PSK / WPA2-PSK，WPS |
| 發射功率 | 02.11b：11±1.5dBm @ 11Mbps 802.11g：14±1.5dBm @ 54Mbps 802.11n：12.5±1.5dBm |
| 接收靈敏度 | 802.11b：-90dBm @ 11Mbps（典型值） 802.11g：-75dBm @ 54Mpbs（典型值） 802.11n：-74dBm（典型值） |
| 傳出速率 | 802.11b：11Mbps 802.11g：54Mbps 802.11n：高達150Mbps 802.11n：高達150Mbps |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

※（附註一）DORI距離是攝影機欲用來達到 偵測/ 觀察/ 辨識/ 識別 四個目的的＂建議最佳距離＂

協助您可以輕鬆識別出符合您需求的正確攝影機安裝位置。

www.uoi.com.tw