Network Video Recorder

錄影主機

型號:NVR301-04LB

產品簡介

● 支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

● 4通道輸入

● 錄影連線頻寬達40Mbps

● 支持ONVIF一致性的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T.

● 支持1路HDMI，1路VGA

● HDMI和VGA同時輸出

● 高達2MP分辨率的錄音

● 1個SATA硬盤，最高8 TB

● 支持雲升級

背板

| HDMI輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  | Audio輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  | VGA輸出 |

電線接地端

網路

電源

www.uoi.com.tw

產品規格

|  | 型號 | NVR301-04LB |
| --- | --- | --- |
|  | 影像輸入 | 4-ch |
|  | 錄影頻寬 | 40Mbps |
|  | 連線頻寬 | 40Mbps |
|  | 客戶端連線上限 | 128 |
|  | 通訊協定 | P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE |
|  |  | SSL,SNMP,TLS,HTTPS |
|  |  | HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, |
|  | HDMI/VGA影像輸出 | 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
|  |  | VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, |
|  |  | 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
|  | 錄影解析度 | 1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
|  | 同步回放頻道數 | 4-ch |
|  | 長廊模式分割畫面 | 3/4 |
|  | 壓縮格式 | Ultra 265, H.265, H.264 |
|  | 即時瀏覽與回放 | 1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
|  | 解碼效能 | 2 x 1080p@30, 4 x 720p@30 |
|  | 硬碟數量 | 1 SATA接口 |
|  | 硬碟容量 | 每顆硬碟最高支援到8TB |
|  | 網路介面 | 1 RJ-45 10M/100M自適應乙太網路介面 |
|  | USB介面 | Rear panel : 2 x USB2.0 |
|  | PoE接口 | N/A |
|  | 總功率 | N/A |
|  | 標準協定 | IEEE 802.3at, IEEE802.3af |
|  |  | 12V DC |
|  | 電源 | 耗電量: ≤3.2 W( 不包含硬碟 ) |
|  | 運作溫度與濕度 | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), 濕度 ≤90% 相對溼度 (未凝結) |
|  | 尺寸(WxDxH) | 205mm × 205mm × 42mm(8.1" × 8.1" × 1.7") |
|  | 重量(不包含硬碟) | 0.51kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw