9/16-CH 2HDDs

網路型錄影主機

型號: NVR302-09E/16E-B

●支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

●9/16通道輸入

●ONVIF支持的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T

●支持1個HDMI，1個VGA同時輸出，解析度高達4K（3840x2160）

●HDMI和VGA同時輸出

●高達1200萬像素的解析度錄製

●支援 2個SATA接口，儲存容量高達10TB

●ANR技術可在網路斷開時提高存儲可靠性

●各種魚眼扭曲模式，用於Web界面和GUI的實時查看和回放

●支持雲端升級

●具有Alarm I/O

www.uoi.com.tw

產品規格

| 型號 | NVR302-09E-B | NVR302-16E-B |
| --- | --- | --- |
| 影像輸入 | 9-ch | 16-ch |
| 雙向音頻輸入 | 1-ch, RCA |
| 錄影頻寬 | 90Mbps | 160Mbps |
| 連線頻寬 | 180Mbps | 320Mbps |
| 客戶端連線上限 | 128 |
| 通訊協定 | P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE |
| HDMI/VGA影像輸出 |  | HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| 音頻輸出 | 1-ch,RCA |
| 錄影解析度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 同步回放頻道數 | 9-ch | 16-ch |
| 長廊模式分割畫面 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| 壓縮格式 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| 即時瀏覽與回放 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 解碼效能 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30 |
| 硬碟數量 | 2 個SATA接口 |
| 硬碟容量 | 每顆硬碟最高支援到10TB |
| 網路介面 | 2 RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網路介面 |
| 傳輸介面 | 1 x RS485 |
| 警報輸入 | 8-ch |
| 警報輸出 | 2-ch |
| USB 介面 | 前面板: 1 x USB2.0 / 後面板: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 |
| 電源 | 12V DC 消耗功率<12W (不含硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ + 55°C(+14°F~113°F), 濕度 ≤ 90% 相對溼度 (未凝結) |
| 尺寸（x寬x高） | 380mm × 315mm ×53mm (15.0"× 12.4" ×2.1") |
| 重量（不含硬盤） | ≤ 2.48kg (5.47Ib) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw