9-CH 2HDDs

網路型錄影主機

型號: NVR302-09S

●支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

●9路輸入

●ONVIF支持的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T

●HDMI和VGA同時輸出

●高達800萬像素的解析度錄製

●支援 2個SATA接口，儲存容量高達10TB

●ANR技術可在網路斷開時提高存儲可靠性

●支持雲端升

www.uoi.com.t

.

| 型號 | NVR302-09S |
| --- | --- |
| 影像輸入 | 9-ch |
| 雙向音頻輸入 | 1-ch，RCA |
| 錄影頻寬 | 90Mbps |
| 連線頻寬 | 72Mbps |
| 客戶端連線上限 | 128 |
| 通訊協定 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| HDMI/VGA 影像輸出 | HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 |
| 錄影解析度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 音頻輸出 | 1-ch, RCA |
| 同步回放頻道數 | 9-ch |
| 長廊模式分割畫面 | 3/4/5/7/9 |
| 壓縮格式 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| 即時瀏覽與回放 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 解碼效能 | 1 x 4K@30, 1 x 6MP@30,1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 2 x 3MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30,16 x D1 |
| 硬碟數量 | 2個 SATA接口 |
| 硬碟容量 | 每顆硬碟最高支援到10TB |
| 網路介面 | 1 RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網路介面 |
| USB介面 | 前面板:1 x USB2.0，後面板:1 x USB2.0 |
| 電源 | 12V DC 耗電量: ≤7W( 不含硬碟 ) |
| 運作溫度與濕度 | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), 濕度 ≤90% 相對溼度 (未凝結) |
| 尺寸(WxDxH) | 380 mm × 315mm × 49mm (15" × 12.4"×.1.9" ) |
| 重量(不含硬碟) | <= 1.6Kg (3.53lb ) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢

www.uoi.com.tw